## Slide 1
直接调制激光器
吴冀亮
2017.9.29
1/19

## Slide 2
目录
2.
1.研究意义
2.理论分析
3.影响带宽的因素
4.大信号带宽影响因素
2/19

## Slide 3
1.研究意义与背景
基于光互连的光子集成芯片
光互连示意图
基于电互连的微电子芯片面临的挑战：
趋肤效应：增加损耗
带宽限制：
光互连的优势：
大带宽：光信号载波频率高，高速调制不影响传播
低损耗：介质波导传输，损耗极低
低功耗：光子能量高
光互连的光源：信号传输速率依赖于激光器的调制带宽！
3/19

## Slide 4
1.研究意义与背景
研究状况
直接调制激光器种类：
VCSEL：短距离，片上互连系统 71Gbps NRZ 28℃
Daniel M. Kuchta,etc, IEEE Photonics Technology Letters , 2014
单模DFB：长距离光通信 56Gbps NRZ 55℃
K. Nakahara ,etc, SOA, Jun. 2015
光子晶体：功耗低 10Gbps 4.4fJ/bit
Takeda K,etc,Nature Photonics, 2013
提高调制带宽的方法
光注入锁定
光反馈 : 增加一个反馈区 DR Laser 55GHz
Yasuhiro Matsui,etc, OSA,2016
4/19

## Slide 5
2.理论分析
直接调制的理论基础
激光器关系：
1
0
0 1
数字信号调制示意图
模拟信号调制示意图
5/19

## Slide 6
2.理论分析
直接调制的理论基础
光子寿命：
其中，
单模速率方程
非线性增益模型：
微分增益：
6/19

## Slide 7
2.理论分析
小信号调制特性
小信号：
对速率方程微分分析
解方程
调制转换函数：
谐振频率：
阻尼系数：
7/19

## Slide 8
2.理论分析
小信号时域特性
小信号瞬时阶跃响应
对 拉普拉斯变换，得到时域响应，解的形式：
新稳态建立前，载流子和光子以 震荡，衰减速率为
越大，阻尼越强，衰减越快
8/19

## Slide 9
2.理论分析
小信号频域特性
调制转换函数：
谐振频率： []
阻尼系数：
此时，
其中
调制带宽：
小信号调制响应
=
时，
9/19

## Slide 10
3.影响调制带宽的因素
公式：
提高偏置电流
提高微分增益——增大
减小光子寿命——增大K
其他因素
载流子空间烧孔——降低增益
载流子输运效应——降低微分增益 [SCH及量子阱]
电路寄生参数——pn结电容
温度——温度增加，增益下降，斜率效率下降
10/19

## Slide 11
3.影响调制带宽的因素
偏置电流
电流越大，峰值越小，阻尼系数与光功率成正相关
电流越大，谐振频率越大
不同偏置电流下的小信号响应
模拟参数
11/19

## Slide 12
3.影响调制带宽的因素
微分增益
主要途径：应变量子阱材料和掺杂
—Diode Lasers and Photonic Integrated Circuits
增加， 增加，K较小，本征调制带宽增加
P. Morton, etc Electron. Lett., vol. 28, no. 23, pp. 2156-2157, Nov. 1992
,微分增益最大
12/19

## Slide 13
3.影响调制带宽的因素
光子寿命
偏置电流20mA，不同Q值的频率响应
模拟结果是Q值越低，即越低，调制带宽越大
但是低Q值会带来更高的阈值
低Q值同时会严重影响大信号调制眼图，因为阻尼因子K减小
存在最优
Q值和内损耗
阻尼因子
P. Westbergh, J. S. Gustavsson, etc, IEEE J. Sel. Top. Quantum Electron. 17, 1603– 1613 (2011)
13/19

## Slide 14
3.影响调制带宽的因素
载流子输运效应
量子阱
SCH
电子
空穴
SCH
P
N
载流子输运效应示意图
对于SCH-SQW激光器，载流子进入量子阱需要一段延迟时间
低频roll-off
通过修正速率方程，得到：
微分增益→，,微分增益下降
解决方法：SCH窄一些
Giammarco Rossi.,ect,Journal of Lightwave Technology, VOL. 16, NO. 8, 1998
器件参数
14/19

## Slide 15
4.大信号调制影响因素
瞬态响应
1
0
0 1
数字信号调制示意图
通过四阶Runge-Kutta方程解大信号速率方程
M. F. Lu，etc, IEEE JOURNAL OF QUANTUM ELECTRONICS, VOL. 31, NO. 8, 1995
信号调制质量由眼图表征
大信号眼图
15/19

## Slide 16
4.大信号调制
偏置电流和斜率效率
电平电流摆幅越大，ER越大
电平接近阈值电流，Turn-On-Delay
需要较大偏置电流
16/19

## Slide 17
4.大信号调制
阻尼和寄生参数
阻尼大，降低眼图过冲
适当增大Q值，增加，增大K因子
Xiao-Meng Lv，etc，IEEE JOURNAL OF QUANTUM ELECTRONICS，2011
斜率效率小，ER越小
温度降低斜率效率和微分增益
1
0
0 1
0
1
17/19

## Slide 18
4.大信号调制
寄生参数
与驱动电路相连，则激光器寄生参数降低眼图质量
寄生电容对眼图的影响 左：2pF 右：5pF
M. Agresti，etc, Proceedings of SPIE Vol. 4947 (2003)
由速率方程建立的简单等效模型
串联电阻越小，寄生电容越小，眼图过冲越小
小腔体可以降低寄生电容
18/19

## Slide 19
谢谢！
19/19